Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Działdowo

sporządzona dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Autor opracowania:

mgr inż. Katarzyna Farska

Spis treści:

I.   INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH      PROJEKTOWANEGO       DOKUMENTU

- Podstawa formalno – prawna.

- Zawartość projektowanego dokumentu.

- Zawartość dokumentów strategicznych opracowywanych na potrzeby gminy i ich powiązanie z projektowaną zmiana Studium.

- Metody zastosowane przy sporządzania prognozy.

- Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu.

- Informacje o możliwym transgenicznym oddziaływaniu na środowisko.

II.   ANALIZY I OCENY

- Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu                     w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.

- Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

- Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

- Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu.

- Przewidywane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne.

III.   PODSUMOWANIE

- Rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko.

- Rozwiązania alternatywne.

- Streszczenie.

- Wykorzystane materiały

I.    INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH  PROJEKTO-        WANEGO  DOKUMENTU

1.   Podstawa formalno – prawna

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.                 z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji                              o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

- Uchwały Rady Gminy Działdowo nr XXII/179/12 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo,

- Uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania ustaleń projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na środowisko.

- Zawartość projektowanego dokumentu.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo dotyczy głównie umiejscowienia na terenie gminy urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w postaci siły wiatru i energii słońca. Dla tego rodzaju przedsięwzięć określono tereny w obrębie stref wyłonionych w granicach gminy, warunkujących jej rozwój:

- SUR – strefa o umiarkowanym rozwoju z enklawami osadnictwa,

- SPR – strefa potencjalnego rozwoju.

Strefy SUR i SPR to obszary, w których planowane przedsięwzięcia nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska po spełnieniu wymaganych standardów warunkujących ich lokalizację..

Pozostałe strefy :

- SNW – strefa o najwyższym reżimie,

- SW – strefa  o wysokim reżimie,

- SUI – strefa o umiarkowanym reżimie,

w obrębie, których znajdują się obszary i obiekty prawnie chronione, korytarze ekologiczne o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, kompleksy leśne, wykluczają realizację przedsięwzięć związanych z pozyskaniem energii ze źródeł alternatywnych.

Zmiana Studium odnosi się również do innych odnawialnych źródeł energii takich jak energia ziemi, energia biomasy, energia biogazu.

- Zawartość dokumentów strategicznych opracowanych na potrzeby gminy i ich powiązanie z projektowaną zmianą Planu.

Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska określone w:

Strategii Rozwoju Gminy Działdowo

Nadrzędnym celem strategicznym jest „poprawa warunków życia mieszkańców gminy”.

Założono, że osiągniecie celu strategicznego (głównego) będzie możliwe poprzez realizację wyznaczonych celów cząstkowych takich jak wymienione poniżej.

#### Cel 1	Rozwój i poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy Działdowo

Zadania:

#### opracowanie programu skanalizowania miejscowości na terenie gminy,

#### gazyfikacja miejscowości na terenie gminy,

#### zaopatrzenie gospodarstw w wodę oraz jej uzdatnienie,

#### zwiększenie jakości i efektywności dostaw energii,

#### rozbudowa i modernizacja dróg.

#### Cel 2	Poprawa warunków życia mieszkańców gminy

Zadania:

- poprawa a przynajmniej niepogarszanie stanu zdrowia mieszkańców,

- bezpieczeństwo publiczne,

- zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców gminy.

#### Cel 3	Uzyskanie przez gminę stabilności gospodarczej

Zadania:

- zwiększenie zatrudnienia w przemyśle rolno – spożywczym poprzez stworzenie warunków zachęcających do inwestowania w gminie,

- dążenie do wzrostu dochodów mieszkańców gminy z działalności pozarolniczej,

- różnicowanie działalności gospodarstw rolnych,

- opracowanie planu wykorzystania kruszyw naturalnych znajdujących się na terenie gminy.

#### Cel 4	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Działdowo

Zadania:

- zachowanie walorów środowiska naturalnego i krajobrazu,

- zlikwidowanie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierz-chniowych i gleby,

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- preferowanie przemysłu mało uciążliwego dla środowiska,

- rozwój edukacji ekologicznej;

w   Powiatowym Programie Ochrony Środowiska

Obszar: Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych

#### Cel 1. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej regionu

Cele strategiczne:

#### zachowanie wysokich  walorów krajobrazowych,

###### skuteczna ochrona przyrody,

- zachowanie bogactwa florystycznego i faunistycznego regionu,

- zachowanie równowagi gatunkowej;

### Cel 2. Rozwój lasów i ich racjonalne wykorzystanie

Cel strategiczny:

  - dostosowane lasów do potrzeb i możliwości środowiska.

Cel 3. Ochrona gleb

Cel strategiczny:

  - utrzymanie jakości gleb powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych          standardów.

Cel 4. Kopaliny

Cel strategiczny:

  - eksploatacja kopalin zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju;

Cel 5. Racjonalizacja zużycia materiałów, wody, energii

Cel strategiczny:

  - racjonalne zużycie wody, materiałów i energii.

Cel 6. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Cel strategiczny:

- wzrost udziału energii z odnawialnych zasobów energetycznych.

Obszar: poprawa jakości środowiska

#### Cel 1. Jakość wód, poprawa stosunków wodnych i ochrona przed powodzią

Cele strategiczne:

- utrzymanie dobrego stanu wód,

- sprawny systemu ochrony przeciwpowodziowej.

Cel 2. Stan sanitarny powietrza

Cel strategiczny:

- utrzymanie dobrego stanu powietrza w regionie.

Cel 3. Hałas

Cel strategiczny:

- dbanie o dobry klimat akustyczny.

Cel 4. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące

Cel strategiczny:

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na ich poziomach.

Cel 5. Minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Działdowo zostały szczegółowo omówione w Planie Gospodarki Odpadami dla Gmin Członków Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na lata 2004 – 2008, który stanowi integralną część   Programu Ochrony Środowiska.

Obszar: Edukacja ekologiczna

Cel 1. Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa

Cel 2. Skuteczna edukacja ekologiczna

Cele strategiczne:

- promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców,                    zgodnych z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody,

- rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego oraz prowadzenia działalności rolniczej,

- tworzenie i rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych.

w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Działdowo

Obszar strategiczny - Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych

#### Cel 1.Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej regionu

Zadania:

  - lokalizacja obiektów rekreacyjnych i turystycznych podporządkowana wymogom ochrony środowiska przyrodniczego,

  - przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych,

  - prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni gminnej i zadrzewień śródpolnych,

  - uwzględnienie w zagospodarowaniu przestrzennym zasad ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej,

  - przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk, które należy wyłączyć np. z zalesiania,

  - przeciwdziałanie wypalaniu traw,

  - prowadzenie stałego monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki),

  - wdrażanie na obszarach cennych przyrodniczo proekologicznych form gospodarowania (rolnictwo ekologiczne, agroturystyka).

### Cel 2. Rozwój lasów i ich racjonalne wykorzystanie

Zadania:

- prowadzenie działań formalno-prawnych na potrzeby zalesień (weryfikacja klasyfikacji gruntów) i zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych zgodnie z założeniami Programu Zwiększania Lesistości dla rejonu działdowskiego na lata 2001 – 2020,

- wyznaczanie granic rolno-leśnych w planach zagospodarowania przestrzennego,

- rozwój i utrzymanie ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody  - utrzymanie infrastruktury służącej celom poznawczo – dydaktycznym i turystycznym,

- zalesianie gruntów marginalnych wyłączonych z użytkowania,

- wykorzystanie walorów lasów do rozwoju ekoturystyki przy zachowaniu zasad ich ochrony.

Cel 3. Ochrona gleb

Zadania:

    - prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (nie wyłączanie gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych z produkcji rolnej i nie przeznaczanie ich na inne cele: nierolnicze, nieleśne),

    - podjęcie działań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb,

    - kształtowanie struktury upraw zapobiegającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb,

    - podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu,

    - zakaz lokalizacji nowych ferm zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (art. 24 ust. 1 pkt 2). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile wielkość fermy nie przekroczy 80 DJP, możliwa jest lokalizacja tych ferm, jeżeli procedura oceny oddziaływania na środowisko wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę. Zakaz lokalizacji nowych ferm bezściołowych oraz modernizacji istniejących ferm w kierunku bezściołowym. Koncentracja stad zwierząt hodowlanych musi być dostosowana do posiadanej powierzchni  ziemi pozwalającej na pełne zagospodarowanie odchodów zwierzęcych zgodnie z dyrektywą azotanową i ustawą o nawożeniu oraz gwarantować dobrostan zwierząt; fermy te powinny spełniać jednocześnie normatywne wymogi ochrony środowiska naturalnego w zakresie oddziaływania na wody powierzchniowe, gruntowe, podziemne, gleby i powietrze,

    - upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (Kodeks Dobrych Praktyk

Rolniczych).

Cel 4. Kopaliny

Zadania:

- w przypadku prowadzenia poszukiwań należy szczegółowo dokumentować istniejące zasoby surowcowe,

- zapobieganie niekoncesjonowanej eksploatacji surowców naturalnych,

- preferowanie eksploatacji złóż zlokalizowanych w miejscach, gdzie eksploatacja ich może nie oddziaływać negatywnie na środowisko,

- stosowanie technologii nie powodujących istotnych zmian poziomu wód,

- bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

Cel 5. Racjonalizacja zużycia materiałów, wody, energii

Zadania:

- ograniczenie wykorzystywania wód podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji rolnej),

- minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i lokalne),

- prowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników (np. gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej na cele agrarne – do podlewania zieleni),

- wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji w formie obowiązku rejestracji zużycia wody na cele przemysłowe i rolnicze                   w przeliczeniu na jednostkę produkcji,

- poprawa parametrów energetycznych budynków – termomodernizacja,

- ocieplenie budynku starej części  S. P. w Petrykozach,

- ocieplenie budynku S. P. w Księżym Dworze.

Cel 6. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Zadania:

- zintegrowanie problematyki energii odnawialnej z planami zagospodarowania przestrzennego,

- podjęcie działań promocyjnych i doradztwa związanego z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych,

- uruchomienie mechanizmu ulg podatkowych (w postaci podatku od gruntów) dla inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

- budowa instalacji umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Obszar strategiczny - Poprawa jakości środowiska

#### Cel 1. Jakość wód, poprawa stosunków wodnych i ochrona przed powodzią

Zadania:

- uwzględnienie w MPZP zwiększenia koncentracji zabudowy na terenach wiejskich w celu obniżenia kosztów infrastruktury komunalnej,

- rozbudowa sieci wodociągowej,

- sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej (zwłaszcza rur azbestowych),

- modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej jakości wody,

- budowa oczyszczalni ścieków w Pożarach i Zakrzewie,

- rozbudowa sieci kanalizacyjnych,

- propagowanie oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji ze względów technicznych (ukształtowanie terenu), poprzez stworzenie katalogu ofert dostępnych technologii  i udostępnienie go zainteresowanym,

- prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych oraz zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania (zgodnie z Prawem wodnym),

- stopniowe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych (pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów) i punktowych (składowiska obornika) pochodzących z działalności rolniczej – budowa stanowisk składowania obornika i zbiorników na gnojówkę do roku 2010,

- preferowanie użytkowania łąkowego oraz kształtowanie pasów roślinności wzdłuż cieków wodnych,

- uruchomienie procedur formalno – prawnych w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć,

- inwentaryzacja, odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji.

Cel 2. Stan sanitarny powietrza

Zadania:

- eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, na rzecz paliw niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy, drewno, zrębki drzewne),

- nawiązanie współpracy z Zakładem Gazownictwa w celu rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy,

- uruchomienie mechanizmu ulg podatkowych dla inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

- stosowanie stref (pasów) zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych,

- usprawnienie systemu komunikacyjnego (poprawa nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu, modernizacja i rozbudowa dróg).

Cel 3. Hałas

Zadania:

- eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie,

- wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, mianowicie: tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji budynków (np. wymiana okien),

- integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem,

- egzekwowanie w przedsiębiorstwach zmian technologicznych w przypadku przekroczeń emisji hałasu (stosowania obudów dźwiękochłonnych, ekranów oraz tłumików akustycznych),

- systematyczna kontrola zakładów przemysłowych (zwłaszcza zlokalizowanych w pobliżu zabudowy mieszkalnej),

- integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem – przestrzeganie odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego.

Cel 4. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące

Zadania:

  - egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól elektromagnetycznych po uruchomieniu urządzeń, do których inwestorzy zobowiązani są na mocy przepisów Prawa Ochrony Środowiska,

  - przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko dla urządzeń nadawczych,

  - uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych przestrzeni).

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo przyczyni się do realizacji następujących celów i działań wyznaczonych przez omówione powyżej dokumenty:

  - zachowanie walorów środowiska naturalnego i krajobrazu,

  - racjonalne zużycie wody, materiałów i energii,

  - utrzymanie dobrego stanu powietrza w regionie,

  - uwzględnienie w zagospodarowaniu przestrzennym zasad ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej.

4.    Metody zastosowane przy sporządzania prognozy.

Przedmiotowa prognoza została wykonana na podstawie obserwacji terenowych, danych pochodzących z literatury fachowej, badań i wniosków dotyczących pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz aktualnych                           i archiwalnych materiałów kartograficznych.

Podstawą odniesienia w prognozie była charakterystyka i ocena stanu istniejącego wynikającego z opracowania ekofizjograficznego gminy Działdowo.  Wizje terenowe gminy zostały przeprowadzone jesienią 2012 roku.

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod prognozowania. Prognozę dostosowano do zawartości          i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu, w jakim ten dokument jest umiejscowiony w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim powiązanych.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem ogólnie oceniającym wpływ poszczególnych ustaleń na środowisko przyrodnicze, stosownie do stopnia szczegółowości omawianego dokumentu. Dokładniejsza ocena  wpływu poszczególnych ustaleń na środowisko może zostać przeprowadzona na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wskazuje konkretne lokalizacje poszczególnych inwestycji.

5.    Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu.

Prognoza dotycząca skutków realizacji postanowień analizowanego dokumentu opiera się na istniejących danych z zakresu działania i wpływu istniejących i planowanych form zainwestowania – publikacje, ekspertyzy, raporty oddziaływania, opracowania monograficzne.

6.   Informacje o możliwym transgenicznym oddziaływaniu na środowisko.

Projektowane w omawianym dokumencie inwestycje nie będą miały transgranicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

II.   ANALIZY I OCENY

- Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu                    w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.

Obszar gminy Działdowo położony jest w południowo – zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego i obejmuje obszar około 27 217ha.                 Wg regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego obszar gminy położony jest w obrębie dwóch mezoregionów. Przeważająca część obszaru, obejmująca centralną i południową część gminy to mezoregion Wzniesień Mławskich, wchodzący w skład makroregionu Niziny Północnomazowieckiej. Stosunkowo niewielki obszar położony w północnej części gminy należy do mezoregionu zwanego Garbem Lubawskim, który stanowi fragment makroregionu Chełmińsko – Dobrzyńskiego.

Pod względem geologicznym gmina Działdowo położona jest w obrębie Niecki Mazowieckiej, wypełnionej utworami kredy i trzeciorzędu oraz utworami czwartorzędu, których miąższość waha się od 220 m w zachodniej części gminy, 150 – 170 w rejonie miasta Działdowa, do około 40 m we wschodniej części.

Na obszarze gminy Działdowo przeważnie występują gleby brunatne                       i brunatne wyługowane, z mniejszym udziałem gleb bielicowych i czarnych ziem.  Dna dolin rzecznych, bocznych oraz obniżeń wypełniają gleby torfowe, murszowe              i czarne ziemie.

Około 65% użytków rolniczych gminy stanowią grunty orne klas IIIb – IVa oraz IVb, rzadziej IIIa. Około 2/3 tych gleb stanowią gleby żyzne, o właściwej strukturze           i o właściwych stosunkach wodno – powietrznych, wytworzone z piasków gliniastych mocnych przechodzących płytko w piaski gliniaste lekkie na średniozagęszczonej glinie lekkiej.

Ponad 17% powierzchni gminy zajmują lasy, co przy lesistości Polski wynoszącej około 29%, stanowi o niskiej lesistości gminy. Według geobotanicznego podziału Polski W. Szafera lasy gminy Działdowo należą w większości do Krainy Mazowieckiej, okręg północno – mazowiecki, a tylko niewielkie kompleksy leśne położone w północnej części gminy do Krainy Pojezierza Pomorskiego, okręg iławski.

Obszar gminy Działdowo położony jest w obrębie głównych zbiorników wód podziemnych – GZWP nr 214 Działdowo i 215 Subniecka Warszawska. GZWP 214 występuje w utworach czwartorzędowych i reprezentuje typ zbiorników o charakterze ośrodka porowo – mieszanym. GZWP 215 występuje w utworach trzeciorzędowych           i ma porowy charakter ośrodka.

Zbiornik Działdowo posiada ustanowiony obszar ochrony. Na całkowitej powierzchni zbiornika objętego obszarem ochrony, wyróżniono obszar najwyższej ochrony (ONO), który obejmuje powierzchnię 1 650 km2 oraz obszar wysokiej ochrony (OWO) obejmujący powierzchnię 140 km2. W granicach zbiornika 214 położona jest prawie cała gmina Działdowo, za wyjątkiem jej północnej części.

Pod względem hydrograficznym gmina Działdowo położona jest w obrębie dorzecza rzeki Drwęcy i Narwi. Dorzecze Drwęcy obejmuje niewielką północno–zachodnią część obszaru gminy, skąd odpływ wód powierzchniowych skierowany jest na zachód, do doliny rzeki Wel.

Zgodnie z załącznikiem graficznym do przedmiotowego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo, tereny preferowane pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych stanowią kilka zwartych obszarów na terenie gminy, zlokalizowanych w sąsiedztwie miejscowości: 1. Jankowice – Mosznica – Gąsiorowo, 2. Grzybiny – Ruszkowo, 3. Turza Wielka, 4. Klęczkowo – Krasnołąka, 5. Burkat – Pierławki – Wysoka, 6. Kisiny – Kurki, 7. Gnojno.

Obszary przeznaczone pod lokalizację urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych to większości grunty orne o marginalnej wartości dla rolnictwa, uprawiane ekstensywnie lub odłogowane oraz pastwiska, niewyróżniające się szczególnymi warunkami geologicznymi i środowiskowymi. Zlokalizowane są one w oddaleniu do jednostek osadniczych i obszarów prawnie chronionych, co pozwoli na zminimalizowanie ewentualnych negatywnych oddziaływań związanych z tego typu inwestycjami.

W przypadku zaniechania realizacji planowanych przedsięwzięć tereny lokalizacji elektrowni pozyskujących energię ze źródeł alternatywnych będą użytkowane nadal wyłącznie rolniczo.

W skali zarówno globalnej jak i lokalnej brak alternatywnych źródeł pozyskiwania energii powodować będzie konieczność zapewnienia energii elektrycznej produkowanej głównie na bazie węgla kamiennego. W konsekwencji do powietrza atmosferycznego wprowadzane będą nadal duże ilości zanieczyszczeń, takich jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły i dwutlenek węgla. Nie należy również pomijać dodatkowych dochodów, których pozbawiony będzie samorząd w przypadku  zaniechania  realizacji planowanych przedsięwzięć.

Po wejściu w życie Dyrektywy nr 2001/77/E w sprawie promocji energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, w wyniku negocjacji dla każdego z krajów akcesyjnych określono tzw. cele indykatywne dla rozwoju energii odnawialnej. Dla Polski ten cel ustalony został na poziomie 7,5% energii elektrycznej z OZE w krajowym bilansie zużycia energii elektrycznej do roku 2010.

Każda kilowatogodzina pozyskana ze źródeł odnawialnych przynosi wymierny efekt ekologiczny. Prognozy dotyczące zapotrzebowania na nośniki energii wykazują, że ciągle wzrastające zapotrzebowanie na energię może doprowadzić do wyczerpania zasobów paliw kopalnych w ciągu 50 lat, a świat wykorzystując nieracjonalnie energię zagrożony jest zmianami klimatu, prowadzącymi do katastrofalnych zmian składu atmosfery.

Odnawialne źródła energii to źródła, z których pozyskiwanie  energii nie wiąże się z  długotrwałym ich deficytem, które są dla środowiska mniej szkodliwe.  Chociaż nie można definitywnie stwierdzić , że energia odnawialna jest  przyjazna dla środowiska, to na pewno  nie szkodzi w takim stopniu  jak  energia pozyskiwana ze źródeł tradycyjnych.

8.  Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym         oddziaływaniem.

W granicach obszarów, na których planuje się rozmieszczenie urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych brak obiektów i terenów podlegających ochronie na mocy przepisów Prawa ochrony środowiska.

Przedmiotowe obszary są położone poza granicami zatwierdzonych                          i projektowanych Obszarów Ochrony sieci Natura 2000, nie znajdują się one także          w ich najbliższym sąsiedztwie.

Tereny planowanego przedsięwzięcia nie są miejscami licznego przebywania ptaków w żadnym okresie fenologicznym. Ponad terenami elektrowni nie przebiegają kanały intensywnej wędrówki ptaków. W okresie migracji mogą być one zauważalne, choć nadal na bardzo niskim poziomie. Zaleca się wykonanie rocznego, porealizacyjnego monitoringu awifauny zgodnie z wytycznymi PSEW i OTOP.

Elektrownie pozyskujące energię ze źródeł alternatywnych, rozmieszczone według przedstawionego dokumentu, nie wpłyną znacząco negatywnie na awifaunę i nie ma przeciwwskazań dla ich lokalizacji. Przewidywane ponadnormatywne oddziaływanie przedsięwzięcia, głównie poprzez hałas, migotanie i rzucanie cienia, wywoływanie drgań, nie będzie miało znaczącego oddziaływania na tereny wykorzystywane rolniczo, jak również na tereny prawnie chronione z racji ich oddalenia od źródeł emisji.

9. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia       realizacji projektowanego dokumentu, dotyczące obszarów       podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Obszary wskazane dla realizacji urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych   położone są poza granicami  zatwierdzonych  i projektowanych Obszarów Ochrony sieci Natura 2000.  Na obszarach tych brak problemów środowiskowych istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu.

- Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu.

Na terenie gminy Działdowo znajduje się część obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 140008 „Dolina Wkry i Mławki”. Obszar obejmuje przełomowy odcinek Wkry, gdzie rzeka ma naturalny, roztokowy charakter. 60 % obszaru zajmują lasy łęgowe i grądy. W ostoi stwierdzono występowanie, co najmniej 24 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność błotniaka łąkowego i derkacza spełnia kryteria wyznaczania ostoi ptaków wprowadzone przez Bird Life Internationalne. Ponad 10 występujących tu gatunków zostało zamieszczonych na liście zagrożonych ptaków w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Ostoja jest jednym z 10 najważniejszych w Polsce lęgowisk błotniaka łąkowego.

Ochronie przyrody i krajobrazu służą również ograniczenia związane z ustanowionymi obszarami chronionego krajobrazu oraz użytkami ekologicznymi. Na terenie Gminy Działdowo na mocy rozporządzeń Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zostały utworzone 3 Obszary Ch.K. i dwa użytki ekologiczne. Są to:

- Dąbrówieński Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony  Rozporządzeniem nr 143 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  z dnia 12 listopada 2008 r.  - o powierzchni całkowitej 5 565,0 ha;   jedynie część tego obszaru znajduje się w granicach powiatu działdowskiego i gminy Działdowo;

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki ustanowiony  Rozporządzeniem nr 141 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  z dnia 12 listopada 2008 r. – o powierzchni całkowitej 8 391,9 ha;   jedynie część tego obszaru znajduje się w granicach powiatu działdowskiego i gminy Działdowo (obejmuje on gminy Iłowo – Osada i Działdowo);

- Obszar Chronionego Krajobrazu  Grzybiny ustanowiony  Rozporządzeniem nr 143 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  z dnia 23 kwietnia  2008 r. - o powierzchni 2 084,8 ha, jest   całkowicie położony na terenie powiatu działdowskiego, we fragmencie na terenie gminy Działdowo ( w gminach Rybno  i Działdowo);

- Użytki ekologiczne: Torfianki Działdowskie i śródleśne pastwisko                               w Grzybinach.

Wszystkie wymienione obszary prawnie chronione znajdują się w sporej odległości od terenów przewidzianych dla realizacji urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Na etapie prognozowania nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na tereny prawnie chronione.

- Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne.

Odnawialne źródła energii, z których możliwe jest korzystanie na terenie gminy Działdowo to:

  - Energia słoneczna

Słońce jako jedno z nielicznych źródeł bezpłatnej, czystej energii, o niewyczerpanych zasobach, jest wszędzie dostępne.   Największym problemem nie jest pozyskiwanie tej energii lecz jej zmagazynowanie i wykorzystanie we właściwym czasie. Energia słoneczna może być przetwarzana na prąd i ciepło, do wykorzystania  głównie w rolnictwie,  ciepłownictwie, oraz elektroenergetyce.

Urządzeniem służącym do bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną jest ogniwo fotowoltaiczne. Podstawową zaletą fotoogniw jest bezobsługowa produkcja energii elektrycznej. Zamiana energii słonecznej w elektryczną odbywa się na poziomie atomowym. Nie ma tu części mechanicznych jak w turbinach wiatrowych, które, mimo że również są bezobsługowe, to jednak po pewnym czasie wymagają dość problemowych wymian łożysk. Niektóre moduły PV mogą mieć, co prawda mechaniczne wysięgniki ustawiające je pod odpowiednim kątem względem padających promieni słonecznych, jednak nie jest to część składowa właściwego modułu. Nie generują również dość uciążliwego hałasu, jak np. turbiny wiatrowe starszej generacji. W przeciwieństwie do elektrowni konwencjonalnych, – na których wciąż opiera się polska energetyka – są ekologiczne dla środowiska, nie emitują, bowiem do atmosfery szkodliwych substancji. Z kolei w porównaniu do hydroelektrowni nie powodują żadnych zmian w ekosystemie (największy problem elektrowni wodnych, obok ich ceny, to nieodwracalne zmiany w ekosystemach wodnych i stosunków wodnych). Wreszcie, są całkowicie bezpieczne, o czym do końca nie można powiedzieć o elektrowniach jądrowych.

Praktycznie jedynym, negatywnym oddziaływaniem związanym z produkcją energii z energii słońca jest zajmowanie obszarów rolniczych pod lokalizację fotoogniw. Można zdecydowanie ograniczyć ten negatywny wpływ poprzez lokalizację fotoogniw na gruntach marginalnych dla rolnictwa, najczęściej odłogowanych oraz poprzez zakaz lokalizacji na gruntach rolnych wysokich klas bonitacyjnych (I-III klasa bonitacyjna). Szczegółowe decyzje lokalizacyjne zostaną podjęte na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak widać na rycinie zamieszczonej powyżej, gmina Działdowo znajduje się w średniej strefie nasłonecznienia w stosunku do obszaru Polski, co gwarantuje opłacalność produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych na poziomie niskim lub średnim.

11.2.  Energia wiatru

Metoda produkcji energii polegająca na wykorzystaniu siły wiatru jest jedną z najbardziej znanych i jedną z najstarszych w historii. W ostatnich latach nastąpił jej  bardzo gwałtowny  rozwój. Wiąże się to przede wszystkim z łatwą dostępnością źródła energii, jakim jest wiatr. Warunki rozwoju tej formy pozyskiwania energii  uzależnione są od siły wiatru.

Mapa rejonizacji Polski pod względem zasobów energii wiatru oraz średniorocznych rozkładów prędkości wiatru w Polsce na wysokości 30m.

Na terenie Polski wyłonione zostały strefy w zależności od przydatności energetycznej. Na najbardziej korzystne uznano pas Pobrzeża polskiego oraz północno-wschodnią część Polski. Z tego, co zdołano ustalić korzystne warunki wiatrowe występują również w województwie warmińsko-mazurskim oraz na Podkarpaciu.

Elektrownie wiatrowe mogą być lokalizowane pojedynczo lub w grupach zwanych farmami wiatrowymi lub parkami wiatrowymi.

Elektrownia wiatrowa składa się z:

- fundamentu – w zależności od parametrów geologicznych podłoża mogą to być fundamenty betonowe, o średnicy około 20 m, wkopane na głębokość około 3 m lub posadowione dodatkowo na betonowych palach wbijanych w grunt,

- wieży – stalowa konstrukcja stożkowa, o przekroju koła i średnicy około 4-6 m i całkowitej długości około 80-150 m, składająca się z kilku połączonych stalowych lub betonowych segmentów,

- gondoli – o wymiarach około 10x3x3 m, w której znajduje się generator prądu, która jest umieszczona na wieży i ustawiona w kierunku wiatru,

- rotora – typowy składa się z trzech łopat wykonanych z włókna szklanego lub węglowego, o średnicy 40-100 m,

- piasty – element wirnika odpowiedzialny za obracanie się łopat.

W skład przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy wiatrowej, zalicza się następujące elementy:

- elektrownie wiatrowe,

- infrastruktura drogowa stała, w skład której wchodzą drogi dojazdowe na teren farmy, łączące ją z najbliższą drogą publiczną, drogi dojazdowe na terenie farmy, prowadzące do poszczególnych elektrowni wiatrowych oraz place manewrowe; na etapie budowy i likwidacji tworzy się infrastrukturę drogową czasową, w skład której wchodzą: tymczasowe drogi dojazdowe, place manewrowe, montażowe i place składowe, po zakończeniu robót budowlanych infrastruktura drogowa tymczasowa jest likwidowana,

- infrastruktura przyłączeniowa wewnętrzna zlokalizowana na terenie farmy, składająca się z kabli energetycznych prowadzących prąd do poszczególnych generatorów umieszczonych w gondolach elektrowni wiatrowych, poprzez wieżę wiatraka i teren farmy wiatrowej do punktu zbiorczego.

Farma wiatrowa przyłączana jest do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez infrastrukturę przyłączeniową zewnętrzną, która zlokalizowana jest poza terenem farmy i może stanowić odrębne przedsięwzięcie inwestycyjne.

Analizując środowiskowe skutki rozwoju energetyki wiatrowej należy wziąć pod uwagę, zgodnie z konstytucyjnym zapisem o kierowaniu się w ochronie środowiska zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju, czynniki gospodarcze i społeczne determinujące potrzebę rozwoju tego sektora energetyki w Polsce. Jednocześnie nie można zapomnieć o uwarunkowaniach wynikających z konieczności ochrony środowiska, w tym walorów przyrodniczych i krajobrazowych.  Konieczność rozwoju energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej, wynika miedzy innymi z postanowień Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która w czerwcu 2009 roku weszła w życie.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała wpływu na obszary chronione, w tym również w sieci Natura 2000.  Znaczące oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko ograniczać się będzie do terenów, na których będą one zlokalizowane oraz stref ochronnych  i może wystąpić  w kolejnych etapach realizacji  :

1) Oddziaływanie w fazie budowy i likwidacji

Farmy wiatrowe, na etapie budowy i likwidacji, mogą oddziaływać na następujące komponenty środowiska:

- wody powierzchniowe i podziemne – poprzez zanieczyszczenie wód,

- powietrze – poprzez zanieczyszczenie powietrza,

- klimat akustyczny – poprzez emitowanie hałasu,

- glebę  - poprzez zanieczyszczenie i wytwarzanie odpadów,

- warunki życia i zdrowie ludzi – poprzez hałas, pylenie oraz zakłócenie dotychczasowych warunków życia,

- faunę, florę i siedliska przyrodnicze – poprzez zanieczyszczenie miejsc przebywania, kryjówek, żerowisk i tras migracji zwierząt oraz zakłócenia funkcjonowania ich populacji,

- krajobraz – poprzez spowodowanie widocznych zmian w krajobrazie.

Inwestycje budowy elektrowni wiatrowych są inwestycjami przewidzianymi przeciętnie na 20 – 25 lat eksploatacji, następnie mogą być likwidowane lub wymieniane na nowocześniejsze i dalej eksploatowane. Należy je, zatem zaliczyć do inwestycji trwałych.

Zagrożenie dla stanu powietrza na etapie likwidacji wynikać będzie z pracy sprzętu budowlanego i środków transportu. Występować będzie emisja niezorganizowana pyłu zawieszonego i pyłu opadającego.  W trakcie likwidacji inwestycji, hałas wywołany będzie pracą sprzętu budowlanego i transportowego,                 o poziomie dźwięku 85-105 dBA.  Nie przewiduje się na tym etapie nadmiernych negatywnych poziomów wibracji. Wykonanie robót rozbiórkowych spowoduje, że powierzchnia ziemi i gleby zostanie uwolniona od obiektów elektrowni oraz od betonu z fundamentu i dróg dojazdowych. Teren może być przywrócony do produkcji roślinnej, po przeprowadzeniu rekultywacji.  W trakcie prac rozbiórkowych powstaną odpady. Elementy konstrukcji, jako odpad metali żelaznych (kod 160117) i gruz betonowy (kod 170101), należy przetransportować na odpowiednie składowiska.

2) Oddziaływanie w fazie eksploatacji

Główne uciążliwości i ewentualne zagrożenia dla środowiska, jakie mogą wystąpić na etapie eksploatacji są następujące:

- zagrożenie dla klimatu akustycznego,

- promieniowanie elektromagnetyczne,

- wpływ na środowisko przyrodnicze.

Elektrownie wiatrowe są instalacjami bezobsługowymi, które nie posiadają żadnych źródeł emisji pyłów, gazów oraz substancji zapachowych. Zatem planowana inwestycja nie powoduje jakichkolwiek zanieczyszczeń powietrza w postaci przekroczeń poziomów szkodliwych substancji w powietrzu oraz emisji substancji zapachowych.

Budowa elektrowni wiatrowych na terenie Polski jest zadaniem nowatorskim. Instalacje charakteryzują się specyficznymi zjawiskami akustycznymi związanymi             z pracą turbin wiatrowych. Oceniając oddziaływanie na środowisko elektrowni wiatrowych w zakresie hałasu należy mieć na uwadze następujące aspekty:

- ograniczenia w postaci dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla otaczających terenów, zgodnie z ich sposobem zagospodarowania          i funkcjami urbanistycznymi terenu (Rozporządzenie MŚ z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. nr 178 poz. 1841 z późniejszymi zmianami),

- rozpoznanie zjawisk akustycznych związanych z pracą turbin wiatrowych, dotyczy zmian parametrów poziomów mocy akustycznych turbin i poziomu tła w otoczeniu, zależnie od prędkości wiatru.

Turbina wiatrowa jest źródłem dwóch rodzajów hałasu:

- hałasu mechanicznego, emitowanego przez przekładnię i generator,

- szumu aerodynamicznego, emitowanego przez obracające się łopaty wirnika, którego natężenie jest uzależnione od prędkości końcówek łopat.

Dzięki zaawansowanym technologiom izolacji gondoli, hałas mechaniczny został w stosowanych obecnie modelach turbin ograniczony do poziomu poniżej szumu aerodynamicznego.

Natężenie emitowanego przez farmę hałasu uzależnione jest od wielu czynników, głównie od sposobu rozmieszczenia turbin w obrębie farmy oraz ich modelu, ukształtowania terenu, prędkości i kierunku wiatru oraz rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu. Przykładowo, wraz ze wzrostem prędkości wiatru wrasta poziom szumu aerodynamicznego, ale wzrasta również natężenie szumu wiatru, który w dużym stopniu maskuje dźwięki emitowane przez turbinę.

Podstawowym elementem zabezpieczającym przed uciążliwością ze strony hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe, jest utrzymanie odpowiedniej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej. Odległość ta powinna wynikać                 z przeprowadzonych przez ekspertów analiz, które pozwolą ustalić granice terenu, na którym nie będą przekraczane właściwe standardy akustyczne, określone                        w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826).                     Dla lokalnych społeczności najistotniejszą normą jest wysokość hałasu dopuszczalna na terenie zabudowy mieszkaniowej w porze nocnej, która wynosi 45 dB.

W związku z tym, że przeciwnicy farm wiatrowych próbują wykazać ich wpływ na pogorszenie się stanu zdrowia, zarówno psychicznego jak i fizycznego, osób mieszkających w sąsiedztwie (Harry, 2007), uciążliwości hałasu emitowanego przez turbiny wiatrowe oraz jego wpływ na zdrowie człowieka stały się obiektem szeregu badań naukowych. Ich wyniki nie wykazały jednak, aby hałas ten mógł powodować zaburzenia zdrowia psychicznego (Swedish Environmental Protection Agency, 2003).

Wyniki badania przeprowadzonego w okresie letnim w Szwecji wśród mieszkańców gospodarstw domowych zlokalizowanych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, z których każdy miał widok ze swojego domu na minimum jedną elektrownie wiatrową. Badania dotyczyły hałasu na zewnątrz budynków i wykazały, że hałas nie przekraczający 32,5 dB był przez respondentów właściwie niezauważalny. 79 % badanych zadeklarowało przyjazne nastawienie do energetyki wiatrowej.

Prognozuje się, że budowa analizowanych elektrowni wiatrowych nie wpłynie na zmianę klimatu akustycznego w sposób stwarzający zagrożenie dla okolicznych terenów. Poziom imisji hałasu nie powinien przekroczyć poziomu dopuszczalnego dla pory nocnej 45,0 dBA oraz pory dziennej 55,0 dBA  dla zabudowy mieszkaniowej               i  zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. Przyjmuje się na etapie prognozy,          iż w promieniu 500m od elektrowni - odpowiadającej izofonie 45dBA dla pory nocnej   - nie powinny  być sytuowane budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi. Odległość ta jest uśredniona, może ona ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu na etapie opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia w oparciu o dokładne dane dotyczące mocy turbiny, technologii, warunków terenowych oraz w oparciu                       o obserwacje powykonawcze.

Niezbędne wymagania w zakresie wibracji i innych drgań parasejsmicznych są zawarte w normach:

- PN – 85/B 02170 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”,

- PN – 88/B 02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.

W trakcie eksploatacji nie wystąpią wibracje uciążliwe lub szkodliwe dla ludzi w okolicznej zabudowie ze względu odległość zabudowy od miejsca lokalizacji elektrowni. Poza tym, nowoczesne elektrownie wiatrowe posiadają urządzenia tłumiące drgania własne układu.

Niezbędne wymagania w sprawie poziomów pól elektromagnetycznych               w   środowisku określa Rozporządzenie MŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów z dnia 30.10.2003 r. (Dz.U. nr 192, poz. 1883).

Fale magnetyczne, o większym lub mniejszym natężeniu towarzyszą człowiekowi wszędzie. Dotyczy to praktycznie wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, otaczającego nas środowiska naturalnego i środowiska pracy.                    Na analizowanym terenie mogą wystąpić pola elektromagnetyczne o częstotliwości sieciowej, o częstotliwości 50 Hz. Źródłem pól elektromagnetycznych będą generatory i transformatory usytuowane na wierzchołkach wież oraz całość okablowania.  Mając na uwadze odległość od ziemi i zabudowań oraz istniejące zagospodarowanie przestrzenne omawianego terenu stwierdza się, że na terenie inwestycji i w jej otoczeniu nie występują pola elektromagnetyczne o natężeniu mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Ze względu na lokalizacje turbiny wiatrowej na wysokości około 100 m nad poziomem gruntu poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez elementy elektrowni na poziomie terenu (na wysokości 2 m) jest w praktyce pomijalny. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne (generator i transformator) znajdują się wewnątrz gondoli i są zamknięte w przestrzeni otoczonej metalowym przewodnikiem o właściwościach ekranujących, co w konsekwencji powoduje,                że efektywny wpływ elektrowni wiatrowej na kształt klimatu elektromagnetycznego środowiska jest nieznaczące.

Elektrownie wiatrowe, z racji charakteru pracy i wymogów odpowiedniej siły wiatru są niewątpliwie również źródłem hałasu infradźwiękowego. W odpowiedzi na liczne głosy ze strony społeczeństwa dotyczące potencjalnego negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych, a w szczególności emitowanych przez nie infradźwięków, na zdrowie człowieka, Amerykańskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz kanadyjskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej powołały w 2009 roku międzynarodowy interdyscyplinarny panel naukowy, w skład, którego weszli niezależni eksperci z dziedziny akustyki, audiologii, medycyny i zdrowia publicznego. Zadaniem panelu było dokonanie przeglądu najbardziej aktualnej literatury dotyczącej potencjalnego negatywnego oddziaływania hałasu i infradźwięków na zdrowie człowieka oraz opracowanie na jej podstawie kompleksowego dokumentu informacyjnego na ten temat. Efektem prac panelu jest opublikowany w grudniu 2009 roku raport pt. „Wind Turbine Sound and Health Effects. An Expert Panel Review” (Colby, D. W., Dobie, r., Leventhall, G., Lipscomb D.M., McCunney, r.J., Seilo, M.T., Sondergaard, B., 2009).  Autorzy raportu mają następujące spostrzeżenia i doszli do następujących wniosków:

- wibracje ciała człowieka wywołane dźwiękiem o częstotliwości rezonansu (czyli o takiej która wywołuje wzrost amplitudy drgań układu, na który dany dźwięk oddziałuje) mają miejsce tylko w przypadku bardzo głośnych dźwięków (powyżej 100dB); biorąc pod uwagę poziom hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe, w ich przypadku        z takim zjawiskiem nie mamy do czynienia,

- hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie stwarza ryzyka pogorszenia ani utraty słuchu, z ryzykiem takim możemy mieć do czynienia dopiero wtedy, gdy poziom ciśnienia akustycznego przekracza 85 dB; hałas emitowany przez wiatrownie nigdy nie przekracza tej granicy,

- przeprowadzone doświadczenia wykazały, że infradźwięki emitowane na poziomie 40-120 dB nie wywołują negatywnych skutków zdrowotnych,

- negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych w wielu przypadkach wywołane jest przez tzw. efekt nocebo; uczucie niepokoju, bezsenność, czy bóle głowy to objawy powszechnie występujące u każdego człowieka i nie ma żadnych dowodów na to, że częstotliwość ich występowania wzrasta wśród osób mieszkających w sąsiedztwie farm wiatrowych; efekt nocebo łączy występowanie tych objawów nie                       z potencjalnym źródłem dyskomfortu (elektrownią wiatrową), ale                   z negatywnym nastawieniem do niego,

- nie ma dowodów na to, że elektrownie wywołują chorobę wibroakustyczną; badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że ryzyko zachorowania pojawia się w przypadku ciągłej, przynajmniej 13 tygodniowej ekspozycji na dźwięk o częstotliwościach  na poziomie 100 dB, czyli o 50-60 dB wyższym od tego, który emitują elektrownie wiatrowe.

Obracające się łopaty wirnika turbiny wiatrowej rzucają na otaczający je teren cień, powodując tzw. efekt migotania, zwany niesłusznie efektem stroboskopowym.         Z efektem tym mamy do czynienia głównie w krótkich okresach dnia, w godzinach rannych i popołudniowych, gdy nisko położone na niebie słońce świeci zza turbiny,          a cienie rzucane przez łopaty są mocno wydłużone. Jest to szczególnie widziane           w okresie zimowym. Negatywne reakcje ze strony ludzkiego organizmu pojawiają się, gdy częstotliwość migotania jest rzędu 16-25 Hz. Niewielki procent populacji ludzkiej chorej na epilepsję, negatywnie reaguje już przy częstotliwości o wartości około 2Hz. Aby efekt migotania cieni mógł osiągnąć wartość 2,5 Hz, rotor turbiny musiałby wykonywać 50 obrotów na minutę, a nowoczesne wirniki obracają się z maksymalną prędkością 20 obrotów na minutę. Maksymalna częstotliwość migotania wywołana przez nowoczesne turbiny nie przekracza 1 Hz.

Intensywność zjawiska migotania cieni, a tym samym jego odbiór przez człowieka, uzależnione są od wielu czynników:

- wysokość wieży i średnicy wirnika – im wyższa wieża, tym efekt migotania miej uciążliwy,

- odległość obserwatora od farmy wiatrowej – im zabudowa mieszkaniowa jest bardziej oddalona od inwestycji, tym efekt migotania cieni jest mniejszy; zakłada się, że efekt jest widzialny do odległości równej 10-krotnej długości łopaty wirnika,

- pory roku – latem efekt migotania jest praktycznie nie spostrzegany,

- zachmurzenia – im większe zachmurzenie tym mniejsza intensywność migotania cieni,

- obecności drzew pomiędzy turbiną wiatrową a obserwatorem – drzewa znacznie redukują efekt migotania,

- oświetlenia okien w pomieszczeniu – oświetlenie pomieszczenia znacznie ogranicza intensywność efektu migotania.

Analizowane elektrownie wiatrowe są instalacją bezobsługową. Urządzenia monitorowane będą komputerowo systemem zdalnego monitorowania                               i diagnozowania elektrowni. Na działkach przeznaczonych do zainwestowania występują niewielkie powierzchnie zbierające wody deszczowe, nie powstają również ścieki bytowe.  W fazie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego wpływu elektrowni wiatrowych na wody podziemne i powierzchniowe ze względu na brak źródeł zanieczyszczeń.

W trakcie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały odpady komunalne.             W przypadku konieczności wymiany olejów i filtrów w podzespołach turbin może powstać odpad niebezpieczny - oleje silnikowe przekładniowe i smarowe (kod 130208), materiały filtracyjne i tkaniny do wycierania (kod 150202). Ilości powstających odpadów mogą zostać ustalone po wykonaniu ostatecznego projektu              i dokonaniu wyboru typu turbin wiatrowych. Wymianę olejów i filtrów będzie prowadził producent elektrowni wiatrowych w ramach specjalistycznego serwisu, który zabezpiecza transport i utylizację. Wszystkie odpady są odbierane przez firmę specjalistyczną w chwili wymiany. Na terenach lokalizacji elektrowni  nie przewiduje się  magazynowania żadnych odpadów.

Elektrownie wiatrowe posiadają skuteczne instalacje odgromowe oraz wielowarstwowe zabezpieczenia antykorozyjne wieży i obudowy z gwarancją na 20 lat. Elektrownie będą posadowione w bezpiecznej odległości od zabudowy i dróg publicznych, nie ma więc bezpośredniego zagrożenia od ewentualnej katastrofy budowlanej.  Przy wiatrach o prędkości większej od 25 m/s następuje samoczynne wyłączenie elektrowni z odpowiednim ustawieniem łopat śmigieł, co eliminuje możliwość wystąpienia nadmiernych obciążeń konstrukcji. Przy prawidłowo zaprojektowanym fundamencie i poprawnym montażu konstrukcji nośnej nie przewiduje się nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska.

Podstawowe rodzaje negatywnych oddziaływań farm wiatrowych na awifaunę obejmują:

- możliwość śmiertelnych zderzeń z elementami wiatraków,

- bezpośrednią utratę siedlisk oraz ich fragmentację i przekształcenia,

- zmianę wzorców wykorzystania terenów,

- tworzenie efektu bariery.

Na podstawie prowadzonych obserwacji pracy istniejących turbin wiatrowych przyjmuje się zasięg oddziaływania elektrowni na siedliska i trasy migracji ptaków   nie więcej niż 800 m. Największą śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z turbinami notuje się na szlakach migracyjnych, żerowiskach oraz trasach regularnych dolotów ptaków na żerowisko lub noclegowisko. Największą śmiertelność notuje się                       w   warunkach ograniczonej widoczności, w nocy. Kolizje występują wówczas głównie wśród drobnych ptaków wróblowatych w okresie migracji, a także sów.                   Przy dobrej widoczności kolizje najczęściej występują wśród dużych ptaków o słabej manewrowości. Są to zazwyczaj ptaki drapieżne oraz łabędzie, gęsi, kaczki, bociany. Utrata siedlisk następuje poprzez odstraszający efekt elektrowni wiatrowych.               Efekt ten jest zależny od gatunków ptaków. Częściej dotyczy on dużych gatunków, gdyż one z reguły są bardziej płochliwe.

Ocena zagrożenia jakie dla ptaków niesie możliwość zderzenia z turbiną wiatrową jest niezwykle trudna. Pomimo wielu badań przeprowadzanych na całym świecie, nie udało się wypracować uniwersalnych modeli, które pozwoliły by ocenić takie zagrożenie. Liczba ptaków ginących na farmach wiatrowych uzależniona jest od wielu czynników, m.in.:

- lokalizacji farmy wiatrowej względem terenów o szczególnie częstym                 i licznym występowaniu ptaków – gmina Działdowo leży poza głównymi szlakami migracyjnymi i miejscami żerowania oraz bytowania ptaków,

- charakteru występowania ptaków na danym terenie,

- wielkości parku wiatrowego – liczby elektrownia wiatrowych, odległości pomiędzy poszczególnymi turbinami, sposobu rozmieszczenia turbin            w przestrzeni,

- pogody, pory roku, widoczności,

- sposobu oznaczenia farmy oraz jej oświetlenia.

Najnowsze badania wykazują, że tylko 1 spośród 23 badanych gatunków ptaków zmienił swoje zachowania z powodu obecności instalacji wiatrowych                    ( Science). Unia Europejska zobowiązała się do promocji OZE. Do 2020 roku 20% energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Intensyfikacja budowy sieci elektrowni wiatrowych skłoniła naukowców do badań wpływu turbin na zwyczaje ptaków. Ekolodzy zwracali uwagę na niebezpieczeństwa związane ze zbyt daleką ingerencją w ich przyzwyczajenia. Najnowsze badania pokazują, że elektrownie wiatrowe są dla tych zwierząt bezpieczne. Badania dotyczą turbin ulokowanych w głębi lądu. Mark Whittingham, ekolog z Newcastle University przeprowadził wraz z kolegami eksperyment we wschodniej Anglii. Udało się zarejestrować zachowania 3000 ptaków, m.in. chronionych, np. potrzeszcza i trznadla.  Spośród badanych gatunków, tylko jeden zmienił swoje zwyczaje ze względu sąsiedztwo instalacji wiatrowych. Chodzi o bażanta. Whittingham podkreśla, że bażanty łatwo przyzwyczajają się do nowych lokalizacji. Pozostałe ptaki nie zmieniły miejsc żerowania, ani tras przelotów. Wyniki badań opublikowano w tym tygodniu w The Journal of Applied Ecology. Wymagają one uzupełnienia. Nie zbadano np. ile ptaków ginie na skutek zderzeń             z turbinami.

Ustalenie możliwości oddziaływania planowanych elektrowni na mniej lub bardziej odległy obszar Natura 2000 musi być przedmiotem indywidualnej oceny oddziaływania dostosowanej do specyfiki miejsca i charakterystyki projektu.                    W szczególności istotne jest jakie gatunki chronione zamieszkują Obszar Natura 2000 i jakie są wzorce użytkowania przez nie przestrzeni przylegającej do OSOP. Ocena oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki powinna być przeprowadzona przez eksperta ornitologa i przebiegać w 3 kolejnych etapach: ocena wstępna, monitoring przedrealizacyjny i monitoring porealizacyjny.

Negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na chipterofaunę może polegać na:

- niszczeniu kwater lub ich zakłócaniu,

- przecinaniu tras przelotów nietoperzy, w tym tras migracyjnych,

- stawianie konstrukcji budowlanych na terenach łownych                                 i nieuniemożliwienie przez to korzystania z podstawowych obszarów łownych lub stworzenie zagrożenia kolizjami, przy czym lokalizacja na terenie zadrzewionym stanowi prawdopodobnie większe ryzyko niż na terenach otwartych.

Wpływ elektrowni wiatrowych na walory fizjonomiczne krajobrazu jest zjawiskiem trudnym do zmierzenia. Wynika to z występowania wielu zmiennych,            od których zależy wielkość oddziaływania elektrowni wiatrowej na krajobraz, a także subiektywnego charakteru oceny stopnia przekształcenia krajobrazu. Na skalę oddziaływania elektrowni na krajobraz duży wpływ mają parametry konstrukcji elektrowni oraz cechy terenu. Najważniejsze czynniki wpływające na ekspozycję elektrowni wiatrowych w krajobrazie to:

- ukształtowanie terenu,

- formy użytkowania terenu,

- geometria rozmieszczenia elektrowni wiatrowych oraz ich odległość od jednostek osadniczych,

- typ masztu elektrowni (lity lub kratownicowy) oraz rodzaj turbiny,

- wysokość konstrukcji elektrowni wiatrowej,

- kolorystyka konstrukcji.

Urozmaicona rzeźba terenu sprzyja zmniejszeniu zasięgu widoczności elektrowni wiatrowych, o ile te nie zostały zlokalizowane w dominantach krajobrazowych. Na terenach równinnych elektrownie wiatrowe stają się dominantą krajobrazową, która jest widoczna w szerokim zasięgu.

Sposób rozmieszczenia turbin oraz ich liczba w farmach wiatrowych mają znaczny wpływ na ich postrzeganie w terenie. Symetryczne układy turbin w jednej linii stanowią większy dysonans w krajobrazie względem niesymetrycznych układów skupionych. Oddziaływanie elektrowni wiatrowej na krajobraz maleje wraz ze wzrostem odległości obserwacji. Największy dysonans utrzymuje się w promieniu kilku kilometrów. Po przekroczeniu progu, powyżej którego elementy konstrukcji elektrowni wiatrowej zaczynają zlewać się z tłem, następuje znaczny spadek wyróżniania się elektrowni w krajobrazie. Maszty typu kratownicowego są z większej odległości mniej widoczne od masztów litych.

Wyniki badań wieloletnich z krajów Europy Zachodniej, gdzie elektrownie wiatrowe są stosowane od wielu lat, pozwoliły stwierdzić:

- wszelkie projekty farm wiatrowych na etapie planowania spotykają się       z wrogim nastawieniem społeczności lokalnych, które zwykle obawiają się obniżenia atrakcyjności turystycznej danego regionu; doświadczenie pokazuje jednak, że inwestycje planowane na terenach wybitnie atrakcyjnych ostatecznie nie są realizowane, gdyż nie uzyskują wymaganych prawem decyzji,

- farma wiatrowa może stać się atrakcją turystyczną danego regionu, podobnie jak elektrownie wodne, które cały czas cieszą się dużą popularnością,

- wrogie nastawienie mieszkańców do farmy wiatrowej, która została wybudowana w bliskim sąsiedztwie ich gospodarstw domowych,                   z biegiem czasu ulega wyraźnemu osłabieniu, przekształcając się                w akceptacje inwestycji,

- brak dowodów na to, że obecność farmy wiatrowej pociąga za sobą spadek przychodów z turystyki.

Opracowano szereg wytycznych, których uwzględnienie na etapie projektowania farmy może znacząco ograniczyć jej potencjalny negatywny wpływ na otaczający ją krajobraz oraz negatywne podejście ze strony społeczeństwa, w tym m.in.:

- stosowanie w obrębie jednej farmy wiatrowej lub kilku sąsiadujących ze sobą farm wiatrowych elektrowni wiatrowych o tej samej wielkości i konstrukcji,

- jasne kolory wież i łopat wirnika (szary, bezowy, biały) lub kolor dopasowany do otoczenia,

- wybór elektrowni wiatrowych, których wirniki składają się z trzech łopat,

- farma jest bardziej przyjazna, gdy składa się na nią mniejsza ilość turbin, ale o większej mocy niż większa ilość turbin o mniejszej mocy,

- należy unikać lokalizacji elektrowni wiatrowych w pobliżu miejsc, dla których wyznaczono normy w zakresie klimatu akustycznego                        i w miejscach, gdzie będą dominującym składnikiem w krajobrazie przedstawiającym szczególne walory widokowe.

Jedynie tereny bezpośrednio przeznaczone do zainwestowania o powierzchni około 2000m2, zostaną wyłączone z użytkowania rolniczego. Tereny w strefach oddziaływania akustycznego nie zmienią swojego rolniczego charakteru. Nie przewiduje się więc negatywnego wpływu elektrowni na glebę.

Wszystkie elektrownie wiatrowe planowane w przedmiotowym dokumencie położone są na terenach rolniczych; w granicach obszaru objętego opracowaniem  brak jakiejkolwiek zabudowy. Odległość elektrowni od obszarów prawnie chronionych  - około 0,6 km  -  pozwala prognozować iż nie wpłyną one negatywnie na chronione elementy środowiska.

W województwie warmińsko – mazurskim przebiega jeden z europejskich korytarzy migracyjnych ptaków, ciągnący się wzdłuż wybrzeża morskiego od Gibraltaru do Zatoki Botnickiej. Analizując zagrożenia związane z lokalizacją elektrowni wiatrowych na trasach przelotów ptaków, należy przyjąć przynajmniej 20 km szerokość głównego nurtu korytarza migracyjnego. Na obszarze województwa korytarz migracyjny obejmuje Zalew Wiślany, część Wysoczyzny Elbląskiej i Jezioro Drużno wraz z przyległym obszarem chronionego krajobrazu.

Główne trasy wędrówek ptaków wodno-błotnych w Polsce (www.salamandra.org.pl)

Planowane farmy wiatrowe  nie kolidują w jakikolwiek sposób z trasami przelotów ptaków, ponieważ znajduje się w dużej odległości od korytarzy migracyjnych, miejsc odpoczynków, czy żerowisk ptaków wędrownych.

Na koniec należy  także wspomnieć o kosztach  związanych z  energetyką wiatrową.  Jest to przede wszystkim inwestycja bardzo droga, koszty jej zainstalowania zwracają się, w zależności od mocy  elektrowni, po 5 do 25 lat, a wic po dość długim okresie. Ważnym elementem jest również opór ludności lokalnej                  w związku z emitowanym przez nie hałasem i nie do końca zbadanymi skutkami oddziaływania na  układ nerwowy  ludzi.  To zjawisko  jest stopniowo coraz mniej istotne, ponieważ  stosowane turbiny są  coraz  sprawniejsze konstrukcyjnie  i w znacznym stopniu ograniczają zjawiska negatywne. Sceptycy  twierdzą również,  że wiatraki  szpecą okolicę. Sondaże i badania  wykazały,  że ludziom podobają się  wiatraki,  jako urządzenia  nowoczesne,  postrzegają je  jako swego rodzaju  symbol danego otoczenia.

  - Energia biomasy

Rozporządzenie ministra środowiska z 12 września 2008 r. wskazuje materiały, które uznawane są za biomasę naturalną. Są to m.in. rośliny i części roślin (słoma, siano i trawa, liście, drewno), odpady przemysłowe drewna, pozostałości           z leśnictwa, mączka zwierzęca, rybna i spożywcza, tłuszcze, oleje, frakcja biomasy            z ładunku zbieranego z powierzchni zbiorników wodnych w ramach ich utrzymywania, frakcja biomasy z pozostałości mieszanych pochodzących z produkcji żywności i napojów, frakcja biomasy z odpadów komunalnych i przemysłowych oraz paliwa, których wszystkie składniki i produkty pośrednie zostały wyprodukowane                      z biomasy między innymi: bioetanol, biodiesel, biogaz.

W Polsce na potrzeby produkcji biomasy można uprawiać rośliny szybko rosnące:

- wierzba wiciowa (Salix viminalis)

- ślazowiec pensylwański lub inaczej malwa pensylwańska (Sida hermaphrodita)

- topinambur czyli słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus)

- róża wielokwiatowa znana też, jako róża bezkolcowa (Rosa multiflora)

- rdest sachaliński (Polygonum sachalinense)

- trawy wieloletnie, jak np.:

  - miskant:

    - miskant olbrzymi czyli trawa słoniowa (Miscanthus sinensis gigantea)

    - miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus)

  - spartina preriowa (Spartina pectinata)

  - palczatka Gerarda (Andropogon gerardi)

  - proso rózgowe (Panicum virgatum).

W Polsce największy potencjał, jeżeli chodzi o wykorzystanie źródeł odnawialnej energii, leży w biomasie. Wykorzystanie tych materiałów i odpadów jest korzystne przede wszystkim dla środowiska naturalnego, ale jednocześnie może okazać się opłacalne dla indywidualnych przedsiębiorców, którzy zamierzają zajmować się produkcją energii z biomasy.

  - Energia biogazu

W gospodarstwach hodowlanych powstają znaczne ilości odpadów, które mogą być wykorzystane do produkcji biogazu.  Z 1m3 odchodów można uzyskać  średnio 20 m3 biogazu, a z 1m3 obornika  30m3 biogazu, o wartości energetycznej  ok. 23 MJ/m3.  W praktyce  instalacje do pozyskiwania biogazu  mają szansę powstać  tylko  w dużych gospodarstwach  hodowlanych i przy  dużych fermach hodowli specjalistycznej, które nie posiadają odpowiedniego zaplecza areału gruntów rolnych.

Proces fermentacji wykorzystywany na potrzeby produkcji biogazu bazuje na beztlenowej obróbce substancji organicznych. Biogaz jest produktem pośrednim procesu katabolicznej metanogenezy, która zachodzi podczas rozkładu tych substancji.

Główną uciążliwością związaną z pozyskaniem energii z biogazu są emisje zanieczyszczeń do powietrza.

Zorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wynikająca z funkcjonowania biogazowi, będzie efektem spalania biogazu. Źródłami tej emisji będzie agregat kogeneracyjny oraz incydentalnie w przypadku jego przestoju – awaryjna pochodnia gazu. Emisja niezorganizowana związana będzie ze spalaniem paliw przez pojazdy obsługujące instalację biogazowni (dostawa surowców, wywóz pofermentatu, okresowa praca ładowarki kołowej). Spaliny będą zawierać w swoim składzie m.in. tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki i węglowodory (pozostałości niespalonego paliwa). Wielkość tej emisji oraz skład spalin jest zależny w głównej mierze od typu silnika (iskrowy lub z zapłonem samoczynnym), wyposażenia silnika w katalizator, składu paliwa, obciążenia silnika a także jego wieku i stanu technicznego. Uciążliwość ołowiu zawartego w spalinach nie występuje, ponieważ został on wycofany z dodatków do benzyn, a do olejów napędowych nigdy nie był dodawany. Przyjmuje się, iż emisje te nie będą istotnie wpływać na stan powietrza atmosferycznego a ich miejscowe oddziaływanie nie będzie wykraczać poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Ze względu na hermetyzację procesu fermentacji, w prawidłowo działającej biogazowni nie nastąpi emisja substancji aktywnych zapachowo ze zbiorników fermentacyjnych i magazynowych. Prognozowanie uciążliwości zapachowej utrudnia brak odpowiednich norm i standardów zapachowych. W aktualnym stanie prawnym emisje substancji o charakterze zapachowym nie są traktowane jako zanieczyszczenie.

III    POSUMOWANIE

- Rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Podsumowując, należy stwierdzić, że inwestycje związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł alternatywnych należą do przyjaznych dla środowiska przyrodniczego i ludzi. Większość instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie. Wyjątek mogą stanowić farmy wiatrowe, ale ich negatywne oddziaływanie może zostać zminimalizowane na etapie lokalizacji inwestycji i pozostałych etapach procesu inwestycyjnego.

Na etapie prac budowlanych prace ziemne, montażowe, związane                            z transportem, rozładunkiem itp. prowadzić należy przy zastosowaniu najnowszych technik przyjaznych środowisku.  Zaleca się, by obsługa maszyn i urządzeń mechanicznych podczas wykonywanych prac była zabezpieczona zgodnie                       z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP.

Wszystkie szkody wynikłe w trakcie realizacji przedsięwzięcia dotyczące osób trzecich powinny być zrekompensowane przez inwestora. Tereny rolnicze wykorzystane na czas budowy pod niezbędne tymczasowe drogi dojazdowe i place manewrowe, po ukończeniu budowy, powinny być doprowadzone przez inwestora do stanu umożliwiającego ich dotychczasowe zagospodarowanie.

Należy mieć na uwadze dobrą organizację transportu ciężkiego, który może wprowadzić utrudnienia ruchu na drogach dojazdowych. Utrudnienia te należy minimalizować dobierając czas przewozu elementów wielkogabarytowych poza okresami największego nasilenia ruchu na drogach.

Głównym elementem minimalizującym szkodliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko jest stosowanie osłony akustycznej turbiny wiatrowej. Ograniczenie negatywnych oddziaływań tego typu inwestycji zależy głównie od stanu technicznego elementów składowych elektrowni, jakości montażu poszczególnych części składowych oraz częstotliwości i prawidłowości wykonywanych konserwacji. Na emisję hałasu wytwarzanego przez turbinę ma wpływ przede wszystkim gładkość powierzchni łopat turbin. Natychmiast eliminowane muszą być wszelkie ubytki i wgniecenia. Turbina musi być również dobrze wyważona. Brak wyważenia prowadzi do zwiększenia wibracji konstrukcji, a tym samym zwiększenia emisji hałasu. Bardzo duże znaczenie ma również stan techniczny generatora energii elektrycznej. Zły stan generatora prowadzi do zwiększonej emisji fal elektromagnetycznych w dużym zakresie częstotliwości.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na krajobraz należy stosować kolorystykę, która wtapiać się będzie w tło okolicy. Bardzo ważnym elementem jest usytuowanie elektrowni względem jednostek osadniczych i szlaków komunikacyjnych. Należy przestrzegać tu odległości określonej przez normy poziomu hałasu.

Na terenach o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych  należy dożuć do pozyskiwania  energii odnawialnej ze  źródeł nie powodujących  negatywnych skutków dla środowiska ,  takich jak np. energia słoneczna.

- Rozwiązania alternatywne.

Z zasięgu geograficznego planowanego dokumentu w zestawieniu                                z  położeniem w stosunku do  terenów objętych ochroną prawną nie wynika koniczność  przedstawienia rozwiązań alternatywnych.  Na obszarach objętych zmianą Studium brak problemów wymagających specjalnych rozstrzygnięć                        w aspekcie napotkanych zjawisk środowiskowych.

Dla planowanych urządzeń do produkcji energii ze źródeł alternatywnych, głównie elektrowni wiatrowych miejsca lokalizacji zostały we wstępnym etapie wynegocjowane przez inwestora z właścicielami nieruchomości. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane tak, aby lokalizacja była najkorzystniejsza ze względów funkcjonalnych, wykorzystania przestrzeni przy respektowaniu ograniczeń środowiskowych, możliwości włączenia do sieci elektroenergetycznej krajowej. Wybrana opcja wydaje się na etapie prognozy optymalna ze względów ekonomicznych, ekologicznych, przestrzennych  i społecznych. Nie jest wykluczone, iż na etapie oceny oddziaływania dla konkretnej inwestycji zostaną sformułowane dodatkowe warunki, które inwestor powinien uwzględnić przy planowaniu budowli,   względnie wykluczą jej realizację i wówczas tereny  planowanej farmy wiatrowej pozostają w  wyłącznym użytkowaniu rolniczym.

- Streszczenie

Największe skupiska urządzeń służących do wytwarzania energii ze źrodeł alternatywnych  w gminie Działdowo  zlokalizowane będą  w obrębie wsi Jankowice-Gasiorowo, Uzdowo-Grzybiny, Turza Wielka, Burkat-Pierławki. Będą to głównie elektrownie wiatrowe, ale dopuszczalna jest również budowa fotoogniw, biogazowi, itp. Pojedyncze wieże elektrowni wiatrowych planuje się we wsiach  Burkat, Kisiny, Gnojenko, Gnojno, Zakrzewo.

Zakres realizacji przedsięwzięcia będzie obejmował następujące elementy:

- wykonanie wykopów i budowę fundamentów pod wieże,

- budowę tymczasowych niezbędnych dróg wewnętrznych z placami manewrowymi,

- montaż wież elektrowni przez wyspecjalizowany zespół,

- wykonanie wykopów i ułożenie odcinków podziemnego kabla energetycznego,

- transport elementów i materiałów budowlanych.

W prognozie przeanalizowano oddziaływanie projektu Studium na następujące elementy środowiska na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji:

- powietrze atmosferyczne,

- klimat akustyczny,

- wibracje,

- promieniowanie elektromagnetyczne,

- wody podziemne i powierzchniowe,

- glebę,

- zdrowie ludzi,

- środowisko przyrodnicze,

- krajobraz.

W prognozie wykazano, że przedmiotowa zmiana Studium nie wpłynie negatywnie na komponenty środowiska i zdrowie ludzi, pod warunkiem, iż planowane urządzenia do produkcji energii ze źródeł alternatywnych zostaną zlokalizowane w jak największej odległości od siedlisk ludzkich i obszarów objętych ochrona prawną.

Urządzenia do produkcji energii ze źródeł alternatywnych, w tym elektrownie wiatrowe należą do tzw. czystych (bezemisyjnych) źródeł energii elektrycznej, a co za tym idzie ich zastosowanie zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko sektora wytwarzania energii. Większość urządzeń tego typu jest bezpieczna dla ludzi i środowiska przyrodniczego, a lokalne społeczności są pozytywnie nastawione do takich inwestycji. Najwięcej kontrowersji wzbudzają elektrownie wiatrowe.

Badania naukowe prowadzone w różnych częściach świata wykazują, że prawidłowo zlokalizowane i rozmieszczone elektrownie wiatrowe nie mają znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na awifaunę.  Analizując dostępne źródła naukowe i lokalne opracowania dotyczące stanu środowiska na terenie gminy Działdowo, można uznać na etapie prognozy do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, iż planowane przedsięwzięcia inwestycyjne nie będą stanowiły zagrożenia dla lokalnego środowiska i nie będą oddziaływać negatywnie na obiekty i obszary prawnie chronione, pod warunkiem prawidłowej lokalizacji, poprzedzonej szczegółowymi analizami.

- Wykorzystane materiały

  - WIOŚ, Raport o stanie środowiska w województwie warmińsko – mazurskim w 2011 roku, Olsztyn 2012 r.,

  - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Prognoza skutków wpływu ustaleń na środowisko, Kraków 1996 r.,

  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo,

  - EkoKonsult, Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, pod redakcją W.Lenarta i A.Tyszeckiego, Gdańsk 1998 r.,

  - Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Uwarunkowania                      i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej, K. Niecikowski,                          M. Kistowski, Gdańsk 2008 r.,

  - Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla  obszaru gminy Działdowo sporządzone na potrzeby zmiany Studium Uwarunkowań               i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo rok. 2008.

  - Przyrodniczo – przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej           w województwie warmińsko – mazurskim, Warmińsko – mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, Elbląg 2006 r.

  - Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Sprawozdanie z monitoringu ornitologicznego na terenie farmy wiatrowej w miejscowości Grzybiny,   I. Mirosławska- Ibron, Białystok.

  - AZ Consulting Nieruchomości, Screening – ocena wrażliwości lokalizacji farm wiatrowych w gminie Działdowo z punktu widzenia możliwości wystąpienia znaczących, negatywnych oddziaływań na awifaunę, L. Kleinschmidt, Olsztyn 2010 r.

  - Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, M.Stryjecki, K.Mielniczuk, GDOŚ, Warszawa 2011 r.

  - Wydawnictwa i periodyki związane z problematyką zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.

  - Oceny i prognozy oddziaływania sporządzone dla  uchwalanych  miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego  na terenie gminy Działdowo.